## Slide 1
Reprezentarea numerelor în tehnica de calcul

## Slide 2
În tehnica de calcul se utilizează în special sistemul binar de numeraţie şi coduri construite în baza acestui sistem. Reprezentarea numerelor se face, de regulă, pe un număr întreg de octeţi (8 biţi formează un octet sau byte). Numerele reprezentate în forma binară se păstrează în regiştri compuse din circuite bistabile.
Definiţie. Definim prin registru un dispozitiv electronic numeric compus din bistabili şi destinat memorării numerelor binare, iar prin circuit bistabil un dispozitiv electronic cu două stări stabile destinat memorării unei cifre binare.

## Slide 3
În tehnica de calcul deosebim următoarele moduri de reprezentare a numerelor:
- reprezentarea numerelor întregi fară semn;
- reprezentarea numerelor fracţionare fară semn;
- reprezentarea numerelor cu semn şi virgulă fixă;
- reprezentarea numerelor în virgulă flotantă

## Slide 4
Reprezentarea numerelor întregi fără semn
Pentru acest mod de prezentare se utilizează numai numerele naturale în sistemul binar de numeraţie. Gama numerelor posibile de reprezentare este {0,2n-1- l}, adică de la 00...0 până la 11...1.
Concret aceste intervale pentru diferite valori ale lui nsunt: n=8→[0,255]; n=16→[0,65535]; n=32→[0, 4 294 967 295]; n=64→[0, 18 446 824 753 389 551 615].
În situaţia în care un număr binar necesită mai puţin de ncifre binare, restul biţilor de la stânga (cei mai semnificativi), vor fi completaţi cu zerouri.

## Slide 5
În fig. 3.2, drept exemplu, este reprezentat într-un registru de 8 biţi numărul întreg fără semn 24310= 111100112, unde: a) MSB (Most Significat Bit) - cel mai semnificativ bit; LSB (Least Significat Bit) - cel mai puţin semnificativ bit.

## Slide 6
Reprezentarea numerelor fracţionare fără semn
La fel ca şi numerele întregi fară semn, numerele fracţionare binare fară semn pot fi reprezentate printr-un cod binar (vezi fig. 3.3). În această convenţie se operează numai cu numere pozitive.
Punctul zecimal nu se reprezintă fizic în registru sau locaţie de memorie, el fiind fixat implicit, de unde şi denumirea de reprezentare în virgulă fixă.

## Slide 7
Reprezentarea numerelor cu semn
Principala cauză care a impus standarde speciale de reprezentare a numerelor este existenţa numerelor negative. Ca regulă generală, bitul cel mai semnificativ MSB este rezervat semnului. Dacă MSB = 0, atunci avem număr pozitiv, iar dacă MSB = 1 avem număr negativ
Numerele cu semn pot fi reprezentate în registre sau locaţii de memorie prin codul direct, codul invers sau codul complementar. Pentru acest mod de reprezentare a numerelor pot să apare o serie de erori datorită numărului fixat de bistabili în registru. Dintre acestea amintim: depăşirea aritmetică superioară (overflow); depăşirea aritmetică inferioară (underflow); depăşirea nearitmetică (carry).

## Slide 9
Reprezentarea numerelor în virgulă flotantă
Acest mod de reprezentare a numerelor este utilizat în tehnica de calcul cu scopul înlăturării neajunsurilor legate de depăşirile aritmetice şi nearitmetice. Sarcina gestiunii virgulei zecimale pentru modul de reprezentare a numerelor în virgula flotantă revine sistemului de calcul.
Se ştie că orice număr real N, dacă N≠0,se poate scrie în sistemul binar de numeraţie astfel N=1,M∙2E,(3.30) unde Mpoartă numele de mantisă, E este un exponent, Mşi E fiind scrise în baza 2. Acestui mod de scriere îi vom spune scriere cu mantisă supraunitară.

## Slide 10
reprezentarea unui număr în virgulă flotantă pe 4 octeţi (vezi fig. 3.5).

## Slide 11
Forma de reprezentare a numerelor din fig. 3.5 în prezent este puţin modificată. Din raţiuni tehnice, bitul SE de semn al exponentului a fost înlocuit. Astfel, în prezent, sunt folosite reprezentări conform fig. 3.6, în care Ceste o mărime numită caracteristică. Valoarea ei se obţine adăugând la exponentul Eo constantă a reprezentării Q,numită exces de exponent (deplasament, increment etc).

## Slide 13
Regulile de convertire a unui număr zecimal într-un număr binar în virgulă flotantă sunt:
- se converteşte numărul zecimal în număr binar, conform regulii de convertire a unui număr mixt şi se reprezintă numărul în cod complementar;
- se aduce mantisa la forma normalizată, adică mantisa trebuie să aparţină intervalului [1/2,1); pentru aceasta dacă numărul este supraunitar se vor executa deplasări la dreapta şi se adună câte un unu la exponent, reprezentat şi el sub forma binară, dacă este subunitar se execută deplasări la stânga şi se scade câte un unu din exponent;
- se determină caracteristica numărului.

## Slide 14
Astfel, de exemplu, numărul 33,510, se converteşte în virgulă flotantă în modul următor:
- se converteşte în binar şi fiind pozitiv coincide cu codul său complementar, adică 100001,12;
- se normalizează obţinând: m=0,10000112 şi e=1102;
- considerând q=12810=10000002, se obţine c=q+e=1000110.

## Slide 15
Standarde de reprezentare în virgulă flotantă
Standardele Societăţii de Calculatoarele IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) au adus precizări şi îmbunătăţiri reprezentării în virgulă flotantă. Datorită popularităţii acestor îmbunătăţiri, şi alte firme constructoare de calculatoare au îmbrăţişat noile moduri de reprezentare.
S-a folosit în acest scop reprezentarea numerelor cu mantisa subunitară, adică: N=1,M∙2E.
Deci "partea de mantisă" nu mai este un număr subunitar, ci un număr din intervalul [1,2). în noile standarde, cifra 1 din faţa virgulei nu este reprezentată ci este presupusă implicit, deoarece normalizarea se face faţă de 2 şi ea este întotdeauna prezentă.

## Slide 16
Reprezentarea numerelor în simplă precizie
Reprezentarea în virgulă flotantă, simplă precizie (simple), se face pe 4 octeţi. Stuctura pe biţi a acestei prezentări este dată în figura 3.7.

## Slide 17
Reprezentarea numerelor în dublă precizie
Reprezentarea numerelor în virgulă flotantă, dublă precizie (duble), se face pe 8 octeţi. Structura pe biţi a acestei reprezentări este dată în figura 3.9.

## Slide 18
Reprezentarea numerelor în dublă precizie extinsă
Reprezentarea în virgulă flotantă, dublă precizie extinsă (double extended), se face pe 12 octeţi. Structura pe biţi a acestei reprezentări este dată în figura 3.10.

## Slide 19
Reprezentarea numerelor în quadruplă precizie
Reprezentarea în virgulă flotantă, quadruplă precizie (quadruple precision), se face pe 16 octeţi. Structura pe biţi a acestei reprezentări este dată în figura 3.11.